Технические требования на выполнение Работ

«ОКПД2 43.11.10.000 Демонтаж железобетонных конструкций правого устоя»

СОДЕРЖАНИЕ

# Общие сведения
#### Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 43.11.10.000 ОКПД2 43.11.10.000 Демонтаж железобетонных конструкций правого устоя».
#### 1.2. Цель выполнения Работ
Целью работ является демонтаж поврежденных железобетонных конструкций правого устоя с целью последующего их восстановления.
#### 1.3. Существующее положение
Сооружения здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 имеют высокую степень готовности. В тоже время, в связи с произошедшей не проектной осадкой сооружения часть конструкций была повреждены. Исходя из принятых проектных решений, часть поврежденных конструкций подлежит демонтажу и восстановлению. К данным конструкциям относятся конструктивные элементы правого устоя.
# Таблица 1. Перечень объектов заказчика
№ / п/п	Наименование объекта	Расположение объекта (место производства работ)
1	2	3
	Загорская ГАЭС-2	Московская область, г. Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское

#### 1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. Заказчик предоставляет Подрядчику техническую и иную документацию, указанную в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, необходимую для выполнения работ.
1.4.2. Для выполнения работ Заказчик, на основании обращения Подрядчика, выдает технические условия и предоставляет Подрядчику точку подключения энергопринимающих устройств. Все работы по обеспечению систем энергоснабжения и учета энергоресурсов выполняется силами и средствами Подрядчика. Электроэнергия, потребляемая Подрядчиком, подлежит возмещению Заказчику в порядке и размерах, установленных договором.
# Требования к продукции
#### 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения Работ
### 2.1.1. Требования к видам и объемам Работ
# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых Работ
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы к Техническим требованиям
1	2	3	4
I. Восстановительные работы. Здание ГАЭС. Демонтаж железобетонных конструкций правого устоя (Черт. № 1938-14-126 (документация приведена в Приложении №1 к Техническим требованиям))
1. Демонтаж железобетона методом канатного пиления с отм. 166,40 до отм. 164,80 (V=67,946 м3)
1.1	Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 800 мм Ø 100 мм	шт/м	68/54,40
	Сверло кольцевое алмазное Ø 100 мм	шт	5,576
1.2	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 5646 мм Ø 60 мм для запасовки каната	шт/м	3/16,938
	Сверло кольцевое алмазное Ø 60 мм	шт	4,57326
1.3	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 4221 мм Ø 60 мм для запасовки каната	шт/м	6/25,326
	Сверло кольцевое алмазное Ø 60 мм	шт	6,83802
1.4	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 3750 мм Ø 60 мм для запасовки каната	шт/м	4/15,0
	Сверло кольцевое алмазное Ø 60 мм	шт	4,050
1.5	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 3746 мм Ø 60 мм для запасовки каната	шт/м	3/11,238
	Сверло кольцевое алмазное Ø 60 мм	шт	3,03426
1.6	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 2500 мм Ø 60 мм для запасовки каната	шт/м	7/17,50
	Сверло кольцевое алмазное Ø 60 мм	шт	4,725
1.7	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 2000 мм Ø 60 мм для запасовки каната	шт/м	2/4,00
	Сверло кольцевое алмазное Ø 60 мм	шт	1,08
1.8	Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 800 мм Ø 60 мм для запасовки каната	шт/м	2/1,6
	Сверло кольцевое алмазное Ø 60 мм	шт	0,432
1.9	Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 800 мм Ø 160 мм под установку погружных колонн	шт/м	22/17,6
	Сверло кольцевое алмазное Ø 160 мм	шт	1,76
1.10	Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 600 мм Ø 32 мм для установки такелажных анкеров	шт/м	150/90
	Сверло кольцевое алмазное Ø 32 мм	шт	42,15
1.11	Канатная алмазная резка железобетонных конструкций	м2	168,4302
	Канат алмазный для бетона Ø 10,5 мм (расход 1,0 м/м2)	м	168,4302
	Погружная колонна (расход 0,05 шт/м2 пиления), 12,9936 м2 пиления с погружными колоннами*0,05 шт=0,64968 шт)	шт	0,64968
1.12	Установка распорных анкеров с такелажными захватами Ø 30 мм в пробуренные отверстия (масса одного анкера = 3,6 кг)	т	0,540
	Анкер распорный 30х600 мм с такелажным захватом ГОСТ Р 72018-2025	шт	150
1.13	Погрузка/разгрузка твердых ж/б отходов (керны от просверленных отверстий, выпиленные ж/б блоки)	т	169,865
1.14	Вывоз твердых ж/б отходов на расстояние до 4 км (керны от просверленных отверстий, выпиленные ж/б блоки)	т	169,865
2. Демонтаж железобетона методом канатного пиления с отм. 164,80 до отм. 162,00 (V=103,32 м3)
2.1	Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях глубиной 700 мм Ø 100 мм	шт/м	80/56,00
	Сверло кольцевое алмазное Ø 100 мм	шт	5,656
2.2	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях глубиной 4221 мм Ø 60 мм для запасовки каната	шт/м	12/50,652
	Сверло кольцевое алмазное Ø 60 мм	шт	5,267808
2.3	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях глубиной 3750 мм Ø 60 мм для запасовки каната	шт/м	8/30,0
	Сверло кольцевое алмазное Ø 60 мм	шт	3,120
2.4	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях глубиной 3746 мм Ø 60 мм для запасовки каната	шт/м	12/44,952
	Сверло кольцевое алмазное Ø 60 мм	шт	4,6750
2.5	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях глубиной 2500 мм Ø 60 мм для запасовки каната	шт/м	12/30,0
	Сверло кольцевое алмазное Ø 60 мм	шт	3,120
2.6	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях глубиной 2000 мм Ø 60 мм для запасовки каната	шт/м	4/8,00
	Сверло кольцевое алмазное Ø 60 мм	шт	0,8320
2.7	Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 700 мм Ø 160 мм под установку погружных колонн	шт/м	40/28,00
	Сверло кольцевое алмазное Ø 160 мм	шт	2,9120
2.8	Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 600 мм Ø 32 мм для установки такелажных анкеров	шт/м	264/158,40
	Сверло кольцевое алмазное Ø 32 мм	шт	19,9584
2.9	Канатная алмазная резка железобетонных конструкций	м2	268,8466
	Канат алмазный для бетона Ø 10,5 мм (расход 1,0 м/м2)	м	268,8466
	Погружная колонна (расход 0,05 шт/м2 пиления), 20,9888 м2 пиления с погружными колоннами*0,05 шт=1,04944 шт)	шт	1,0494
2.10	Установка распорных анкеров с такелажными захватами Ø 30 мм в пробуренные отверстия (масса одного анкера = 3,6 кг)	т	0,9504
	Анкер распорный 30х600 мм с такелажным захватом ГОСТ Р 72018-2025	шт	264
2.11	Погрузка/разгрузка твердых ж/б отходов (керны от просверленных отверстий, выпиленные ж/б блоки)	т	258,30
2.12	Вывоз твердых ж/б отходов на расстояние до 4 км (керны от просверленных отверстий, выпиленные ж/б блоки, уплотнения, асфальтовые маты)	т	258,30
3. Демонтаж железобетона методом канатного пиления с отм. 162,00 до отм. 156,40 (V=236,04 м3)
3.1	Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях глубиной 800 мм Ø 100 мм	шт/м	140/112,00
	Сверло кольцевое алмазное Ø 100 мм	шт	11,312
3.2	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях глубиной 5619 мм Ø 60 мм для запасовки каната	шт/м	21/117,999
	Сверло кольцевое алмазное Ø 60 мм	шт	12,2719
3.3	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях глубиной 3750 мм Ø 60 мм для запасовки каната	шт/м	14/52,50
	Сверло кольцевое алмазное Ø 60 мм	шт	5,46
3.4	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях глубиной 3746 мм Ø 60 мм для запасовки каната	шт/м	21/78,666
	Сверло кольцевое алмазное Ø 60 мм	шт	8,1813
3.5	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях глубиной 2500 мм Ø 60 мм для запасовки каната	шт/м	21/52,50
	Сверло кольцевое алмазное Ø 60 мм	шт	5,460
3.6	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях глубиной 2000 мм Ø 60 мм для запасовки каната	шт/м	7/14,00
	Сверло кольцевое алмазное Ø 60 мм	шт	1,4560
3.7	Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 800 мм Ø 160 мм под установку погружных колонн	шт/м	70/56,00
	Сверло кольцевое алмазное Ø 160 мм	шт	5,824
3.8	Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 600 мм Ø 32 мм для установки такелажных анкеров	шт/м	504/302,4
	Сверло кольцевое алмазное Ø 32 мм	шт	38,1024
3.9	Канатная алмазная резка железобетонных конструкций	м2	319,9756
	Канат алмазный для бетона Ø 10,5 мм (расход 1,0 м/м2)	м	319,9756
	Погружная колонна (расход 0,05 шт/м2 пиления), 41,9776 м2 пиления с погружными колоннами*0,05 шт=2,09888 шт)	шт	2,09888
3.10	Установка распорных анкеров с такелажными захватами Ø 30 мм в пробуренные отверстия (масса одного анкера = 3,6 кг)	т	1,8144
	Анкер распорный 30х600 мм с такелажным захватом ГОСТ Р 72018-2025	шт	504
3.11	Погрузка/разгрузка твердых ж/б отходов (керны от просверленных отверстий, выпиленные ж/б блоки)	т	590,10
3.12	Вывоз твердых ж/б отходов на расстояние до 4 км (керны от просверленных отверстий, выпиленные ж/б блоки, уплотнения, асфальтовые маты)	т	590,10
4. Демонтаж железобетона методом канатного пиления с отм. 1656,40 до отм. 142,00 (V=606,96 м3)
4.1	Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях глубиной 800 мм Ø 100 мм	шт/м	5526/4420,80
	Сверло кольцевое алмазное Ø 100 мм	шт	446,5008
4.2	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях глубиной 5619 мм Ø 60 мм для запасовки каната	шт/м	54/303,426
	Сверло кольцевое алмазное Ø 60 мм	шт	31,5563
4.3	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях глубиной 3746 мм Ø 60 мм для запасовки каната	шт/м	72/269,712
	Сверло кольцевое алмазное Ø 60 мм	шт	28,05005
4.4	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях глубиной 2500 мм Ø 60 мм для запасовки каната	шт/м	72/180,00
	Сверло кольцевое алмазное Ø 60 мм	шт	18,720
4.5	Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 800 мм Ø 160 мм под установку погружных колонн	шт/м	180/144,00
	Сверло кольцевое алмазное Ø 160 мм	шт	14,544
4.6	Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 600 мм Ø 32 мм для установки такелажных анкеров	шт/м	1224/734,40
	Сверло кольцевое алмазное Ø 32 мм	шт	92,5344
4.7	Канатная алмазная резка железобетонных конструкций	м2	1381,9617
	Канат алмазный для бетона Ø 10,5 мм (расход 1,0 м/м2)	м	1381,9617
	Погружная колонна (расход 0,05 шт/м2 пиления), 116,9712 м2 пиления с погружными колоннами*0,05 шт=5,84856 шт)	шт	5,84856
4.8	Установка распорных анкеров с такелажными захватами Ø 30 мм в пробуренные отверстия (масса одного анкера = 3,6 кг)	т	4,406
	Анкер распорный 30х600 мм с такелажным захватом ГОСТ Р 72018-2025	шт	1224,00
4.9	Погрузка/разгрузка твердых ж/б отходов (керны от просверленных отверстий, выпиленные ж/б блоки)	т	1517,40
4.10	Вывоз твердых ж/б отходов на расстояние до 4 км (керны от просверленных отверстий, выпиленные ж/б блоки)	т	1517,40
5. Разборка железобетонных конструкций с помощью отбойных молотков с сохранением выпусков арматуры
5.1	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250 (бетон марки В20 W10 F150)	м3	16,5
5.2	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	39,6
5.3	Вывоз строительного мусора на рассояние до 4 км	т	39,6
5.4	Работа на отвале 1 группы (строительный мусор)	м3	16,5
6. Установка и разборка инвентарных лесов с отм. 156,40 до отм. 166,40
6.1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	м2	120

### 2.1.2. Требования к срокам выполнения Работ
# Таблица 3. Требования по срокам выполнения Работ
№ п/п	Наименование Работ/этапа Работ	Требования к началу срока выполнения Работ	Требования к окончанию срока выполнения Работ
1	2	3	4
1.	Восстановительные работы. Здание ГАЭС. Демонтаж железобетонных конструкций правого устоя (Черт. № 1938-14-126)	С даты заключения договора	Не позднее 3 месяцев с даты заключения договора

#### 2.2. Требования к качеству Работ
# Таблица 4. Требования к качеству Работ
Наименование работ/этапа работ (позиции № I Таблицы 2):
I. Восстановительные работы. Здание ГАЭС. Демонтаж железобетонных конструкций правого устоя.

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика
1	2	3
	Требования к выполнению Работ
1.1.	Общие требования к выполнению Работ
	Соблюдение при выполнении Работ норм и правил нормативно-технических документов	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими нормативными документами: СП 58.13330, СП 48.13330, СП 70.13330, СП 63.13330, СП 126.13330, СП 80.13330, СП 23.13330, СП 49.13330 и иным нормативным документам. / В случае если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции, то Подрядчику необходимо применять документ, принятый в его развитие.
	Технология выполнения работ	1. Технология выполнения работ должна соответствовать технологии работ, предусмотренной рабочей документацией (документация приведена в Приложении №1 к Техническим требованиям) и указанной в таблице №2 Технических требований. Подрядчик может предложить свою технологию выполнения работ. Предложенная Подрядчиком технология выполнения работ должна обеспечивать выполнение работ в установленные в Договоре сроки и не оказывать негативное воздействие на иные конструктивы, элементы и оборудование. Технология выполнения работ отличная от технологии предусмотренной Техническими требованиями должна быть согласована с проектной организацией АО «Институт Гидропроект».
1.2	Требования к организации Работ
1.2.1	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика	Допуск на объект производится в соответствии с регламентом «Допуск персонала подрядных организаций на объекты АО «Загорская ГАЭС-2»», утвержденным приказом АО «Загорская ГАЭС-2» от 06.03.2026 № ЗГАЭС2/83-0037 (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям).
1.2.2	Разработка и согласование проекта производства работ (ППР)	До момента начала производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР).
1.3.	Требования к контролю качества Работ и материалов
1.3.1	Требование по контролю качества Работ	Осуществление строительного контроля подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 г.(с изменениями и дополнениями), с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007
1.4.	Требования к безопасности Работ и охране труда
1.4.1	Требования к безопасности выполняемых Работ	Подрядчик должен: / соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда,, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
2.	Требования к результатам Работ
2.1.	Общие требования к результатам Работ
2.1.1	Результат работ		По результату выполненных работ железобетонные конструкции правого устоя должны быть демонтированы, с обеспчением целостности и сохранности элементов, в соответствии с рабочей документацией № 1938-14-126 (документация приведена в приложении №1 к Техническим требованиям).
2.2.	Требования к оформлению документации
2.2.1.	Требование к исполнительной документации	Исполнительная документация оформляется и передаётся Заказчику на бумажном носителе в 2-х (двух) экз. и на электронном носителе в 1-ом (одном) экз.
3.	Требования к приемке результата выполнения Работ
3.1.	Требование к приемке	Контроль качества работ осуществляется в соответствии с СП 48.13330.2019, СТО «РусГидро» 01.02.132-2015 «Гидро-электростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования» (приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) и Регламентом «Приёмка строительно-монтажных работ у подрядчика», утверждённого Распоряжением АО «Загорская ГАЭС-2» от 28.09.2022 № ЗГАЭС2/83-0008р (Приложение №4 к настоящим техническим требованиям).

# Требования к документации по ценообразованию.
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
# Приложение.

Приложение №1. Техническая документация.
Приложение №2. «Допуск персонала подрядных организаций на объекты АО «Загорская ГАЭС-2»», утвержденный приказом АО «Загорская ГАЭС-2» от 06.03.2026 № ЗГАЭС2/83-0037 .
Приложение №3. СТО «РусГидро» 01.02.132-2015 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования».
Приложение №4. Регламент «Приёмка строительно-монтажных работ у подрядчика», утверждённый Распоряжением АО «Загорская ГАЭС-2» от 28.09.2022 № ЗГАЭС2/83-0008р.