Перечень продукции для закупки

ОКПД2 26.70.22 «Поставка приборов ночного видения и биноклей для нужд филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

№ п/п	Наименование и описание продукции	Требования к продукции	Количество	Ед. изм	Место поставки
1	Прибор ночного видения NG LNVM-14 (3 поколение)	1. Материал корпуса из ABS-пластика (ударопрочного); / 2. Элемент питания — СР123А; / 3. Разрешение — не ниже 68 штр./мм; / 4. Интегральная светочувствительность - / не ниже 2100 мкА/лм; / 5. Время работы - >40 часов; / 6. Цвет свечения — зелёный; / 7. Поле зрения — 40° / 8. Поле зрения при удалении выходного зрачка 20 мм — не менее 34° / 9. Гарантированная рабочая температура: - 40°С / +45°С / 10. Водозащита — кратковременное погружение до 1 метра	4	шт	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», / г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А
2	Бинокль Sturman 12-36x70	1. Тип призм — Porro; / 2. Увеличение, крат - 12 — 36; / 3. Диаметр объектива — 70 мм; / 4. Диаметр выходного зрачка - 5,8 – 1,9 мм; / 5. Удаление выходного зрачка - 15-18 мм; / 6. Относительная яркость - 33,64 – 3,61; / 7. Поле зрения - 2,4-1,4 град; / 8. Видимое поле зрения - 29-50 град; / 9. Поле зрения, м/1000 м - 42-25; / 10. Диапазон фокусировки объектива - / От 2 м; / 11. Диапазон регулировки межзрачкового расстояния - 55 — 70 мм; / 12. Диапазон диоптрийной настройки окуляров, дптр - +4…-4; / 13. Диапазон рабочей температуры - / - 40°С / +45°С	4	шт	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», / г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А
3	Тепловизор RikaNV Surok L15	1. Матрица: 256x192 (12 мкм, 50 Гц) / 2. Оптическая система: 15 мм / F0.9 / 3. Системная чувствительность (NETD): <25 мК / 4. Увеличение: 2.2x (Оптическое) / 5. Дисплей: AMOLED 1024x768 / 6. Питание: Сменный элемент 18650 / 7. Гарантированная рабочая температура: / - 40°С / +45°С / 8. Материал корпуса - прочный пластик	4	шт	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», / г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А