Приложение №1 к Техническим требованиям
Ведомость объёмов работ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01-01-01
Работы по расширению Комплекса подавления ГНСС «МГЛА» филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»[1]
[1] Далее - Филиал

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Установка ГНСС "Мгла" на кровле здания заводоуправления АО «ЗЗГТ»[2]
Сборка шкафа управления ГНСС "Мгла"[3] для установки на Чердаке Здания заводоуправления
	Сборка Шкафа Навесного CE, 600 x 400 x 200мм, IP65 :	шт	1
	Установка Реле RODOS-12 DIN MG	шт	1
	Установка Блока питания, 12В MDR-10-12, 0.84А,10Вт	шт	1
	Установка DIN-рейки длиной 200 мм, YDN10-0020	шт	3
	Установка выключателя автоматического двухполюсный 16А С ВА47-29 4.5кА	шт	1
	Установка автоматического выключателя 10А, хар-ка С	шт	1
Монтаж передающего моноблока ГНСС "Мгла"[4] на кровле Здания заводоуправления
	Сверление отверстия в брусе Ø=18 мм	шт	2
	Установка передающего моноблока ГНСС "Мгла" на брусе	шт	1
	Шпилька 0,5м М16	шт	2
	Гайка М16	шт	8
	Шайба усиленная M16 x 30 x 3 мм	шт	8
Монтажные работы (Монтаж Шкафа управления в чердачном помещении[5] Здания заводоуправления)
	Монтаж Шкафа управления на стене Чердака Здания заводоуправления	шт	1
	Подключение Шкафа управления к распределительному шкафу на Чердаке Здания заводоуправления	м	30
	Прокладка трубы по Чердаку Здания заводоуправления	м	30
	Прокладка силовых кабелей от распределительного шкафа на Чердаке Здания заводоуправления до Шкафа управления	м	30
	Подключение Шкафа управления к телекоммуникационному оборудованию оператора связи в Узле связи Здания заводоуправления	м	100
	Прокладка трубы по Чердаку Здания заводоуправления	м	30
	Прокладка кабеля управления от телекоммуникационного оборудования оператора связи в Узле связи Здания заводоуправления до Шкафа управления на Чердаке Здания заводоуправления	м	100
	Подключение Моноблока к Шкафу управления	м	10
	Прокладка трубы по Чердаку Здания заводоуправления	м	10
	Прокладка силовых кабелей и кабелей управления от Шкафа управления до Моноблока	м	10
Монтажные работы (Монтаж сигнальной лампы)
	Монтаж и подключение оповещателей свето-звуковых МАЯК-24-КП 24 В, 105 дБ на 24 В	шт	1
Установка ГНСС "Мгла" на кровле здания охраны на средней спец. площадке[6]
Монтаж оборудования для управления и работы ГНСС "Мгла"[7] в телекоммуникационный шкаф в Здании охраны
	Установка Реле RODOS-12 DIN MG	шт	1
	Установка Блока питания, 12В MDR-10-12, 0.84А,10Вт	шт	1
	Установка выключателя автоматического двухполюсный 16А С ВА47-29 4.5кА	шт	1
	Установка Opal10GL-2GX8GE-LV-LV Промышленного 10-портовый неуправляемого Full Gigabit коммутатора, 8 портов 10/100/1000Base-TX, 2 слота 1000Base-X SFP, резервируемое питание 12-48VDC/18-30VAC, IP40, - 40...+75C	шт	1
	Установка автоматического выключателя 16А, хар-ка С	шт	1
	Установка блока питания OptiPower DR-60-24-1	шт	1
	Подключение коммутатора Opal10GL-2GX8GE-LV-LV к существующей линии связи 2 канала (основной и резервный)	шт	1
Монтаж Моноблока на кровле Здания охраны
	Сверление отверстия Ø=14 мм	шт	4
	Сверление отверстия Ø=22 мм	шт	1
	Монтаж опоры ОГКф-3.0(К170-130-4х14)-ц Пересвет В00001415 на кровле здания охраны на средней спец. площадке	шт	1
	Шпилька М12 длинной 400мм	шт	4
	Гайка М12	шт	8
	Шайба М12	шт	8
	Обратный фланец	шт	1
	Гидроизоляция опоры обмазочного типа	шт	1
	Установка Моноблока на опору	шт	1
	Подключение Моноблока на кровле Здания охраны к Оборудованию управления смонтированном в телекоммуникационном шкафу	шт	1
	Прокладка силовых кабелей и кабелей управления от Оборудования управления до Моноблока	м	15
	Прокладка трубы по стене Здания охраны	м	15
Монтажные работы (Монтаж сигнальной лампы)
	Монтаж и подключение оповещателей свето-звуковых МАЯК-24-КП 24 В, 105 дБ на 24 В	шт	1
Установка ГНСС "Мгла" на средней башне верхней головы Шлюзов 13-14[8]
Сборка Шкафа управления монтируемого на Чердаке Башни
	Сборка Шкафа Навесного CE, 600 x 400 x 200мм, IP65 :	шт	1
	Установка Реле RODOS-12 DIN MG	шт	1
	Установка Блока питания, 12В MDR-10-12, 0.84А,10Вт	шт	1
	Установка DIN-рейки длиной 200 мм, YDN10-0020	шт	3
	Установка выключателя автоматического двухполюсный 16А С ВА47-29 4.5кА	шт	1
	Установка Opal10GL-2GX8GE-LV-LV Промышленого 10-портового неуправляемого Full Gigabit коммутатора, 8 портов 10/100/1000Base-TX, 2 слота 1000Base-X SFP, резервируемое питание 12-48VDC/18-30VAC, IP40, - 40...+75C	шт	1
	Установка автоматического выключателя 16А, хар-ка С	шт	1
	Установка блока питания OptiPower DR-60-24-1	шт	1
Монтаж Шкафа управления на Чердаке Башни
	Монтаж Шкафа управления на Чердаке Башни	шт	1
	Подключение Шкафа управления к распределительному шкафу в помещении КРУ	м	30
	Прокладка трубы по Чердаку Башни	м	30
	Прокладка силовых кабелей от Шкафа управления на Чердаке Башни до распределительного шкафа в помещении КРУ	м	30
	Установка выключателя автоматического в шкаф в помещении КРУ в точке подключения двухполюсный 16А С ВА47-29 4.5кА	шт	1
	Подключение коммутатора EDS-G308-2SFP к существующей линии связи 2 канала (основной и резервный)	м	30
	Прокладка трубы по Чердаку Башни	м	30
	Прокладка сетевого кабеля от телекоммуникационного шкафа системы охранного телевидения Филиала до Шкафа управления на Чердаке Башни	м	30
Монтаж Моноблока на кровле Башни
	Установка Моноблока на опору с камерой системы охранного телевидения Филиала	шт	1
	Подключение Моноблока на Башни к Шкафу управления смонтированном на Чердаке	шт	1
	Прокладка силовых кабелей и кабелей управления от Шкафа управления до Моноблока	м	15
	Прокладка трубы по стене Чердака Башни	м	15
Монтажные работы (Монтаж сигнальной лампы)
	Монтаж и подключение оповещателей свето-звуковых МАЯК-24-КП 24 В, 105 дБ на 24 В	шт	1
Доработка установленной ГНСС "Мгла" на территории здания ГЭС
Монтажные работы (Прокладка и подключение многомодового оптоволоконного кабеля)
	Прокладка оптоволоконного кабеля от ШК10 к ШК8	м	350
	Монтаж Мини Бокс оптический настенный на 4 SC со сплайс пластиной Mini в ШК10 к ШК8	шт	2
	Установка Opal10GL-2GX8GE-LV-LV Промышленного 10-портового неуправляемого Full Gigabit коммутатора, 8 портов 10/100/1000Base-TX, 2 слота 1000Base-X SFP, резервируемое питание 12-48VDC/18-30VAC, IP40, - 40...+75C	шт	3
[2] Далее – Здание заводоуправления
[3] Далее – Шкаф управления
[4] Далее – Моноблок
[5] Далее – Чердак
[6] Далее – Здание охраны
[7] Далее – Оборудование управления
[8] Далее - Башня