Карта заказа кабельного принтера Supvan NH-80T в количестве – 3 шт.
	Требование заказчика		Предложение Участника
№	Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности)	Значение / (параметры эквивалентности)
1	Метод печати	Термотрансферная печать
2	Разрешение печати	300dpi
3	Скорость печати	Трубка: 40мм в секунду, 20мм при низкотемпературном режиме
		Этикетки: 40pcs/min, 20mm/pcs
4	Красящая лента (риббон)	Черный
5	Режимы ввода	Буквенно-цифровой, символы
6	Размеры символов	Этикетки: 1-7
		Трубка: 1-5
7	Повторение	1-200
8	Метод нарезки	Автоматическая полная и половинная резка
9	Стили шрифта	Жирный, курсив, подчеркнутый, тень, надстрочный, подстрочный
		Граница, Граница с тенью, Горизонтальная и вертикальная печать
10	Типы расходных материалов	ПВХ трубка, Термоусадочная трубка, Этикетки
11	Клавиатура	85 символов
12	Габариты (мм)	320 ×280 ×100
13	Вес	3.2 кг
14	Питание	Адаптер (Напряжение: AC 100V-240V 50/60Hz)
15	Дисплей	Белый LCD с подсветкой; двойное отображение, 5 строк редактирования
16	Размер памяти	200 файлов (максимум 12,000,000 символов)
17	Температура эксплуатации	5℃-35℃
18	Интерфейс	USB2.0 Full-Speed, Professional editing software
19	Трубка	ПВХ трубка диаметром 0.5 - 6.0 мм
		Термоусадочная трубка диаметром 0.5 - 6.0 мм
20	Этикетки	Оригинальные картриджи (Белый, желтый). Ширина: 6 мм, 9 мм, 12 мм, Длина:16 метров
21	Профиль ПВХ овальный Vell WL-036 для маркировки проводов, Ø 3,6 мм, не менее 100 метров, белый, аналог Partex PO-06 (самозатухающий)	3 шт.
22	Профиль ПВХ овальный Vell YL-040 для маркировки проводов, Ø 4,0 мм, не менее 100 метров, желтый, аналог Partex PO-07 (самозатухающий)	3 шт.
23	Черный риббон (Vell) Премиум, длина — не менее 150 м, для принтера Supvan NH-80T	3 шт.