Приложение 1 Технические характеристики оборудования на закупку

Таблица 1. Спецификация на поставку оборудования
№ п\п	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Предложение участника
1	Ретранслятор DMR-Р160 ИТНЯ (или эквивалент)	Шт	3
2	Радиостанция DMR-Т160 ИТНЯ. автомобильная(или эквивалент)	шт	3
3	Радиостанция DMR-П160 ИТНЯ портативная(или эквивалент)	шт	2
4	Радиостанция DMR-П160 ИТНЯ.портативная (или эквивалент)	шт	2
5	Дуплексный полосно - режекторный фильтр ДФ-160/Р8С. (или эквивалент)	шт	1
6	Дуплексный полосно-режекторный фильтр ДФ-160/Р6К (или эквивалент)	шт	1
7	Антенна портативная 162-174МГц VHF разъем SMA (или эквивалент)	шт	2
8	Антенна 146-174 СР-170(или эквивалент)	шт	3
9	Антенна ( антенная система) 146-174 Антенна Diamond F-23 (или эквивалент)	шт	2
10	Система дистанционного контроля Неоком НЕОН (АРМ, пульт НЕОН ПДВ)	шт	1
	ЗИП
11	Кабель для мобильных радиостанций Kirisun KSPL-U28-A	шт	1
12	Кабель для радиостанций Kirisun KSPL-U26 (USB порт)	шт	1
13	Устройство зарядное для радиостанции DP405 Kirisun KBC-760Q 12	шт	2
14	Устройство зарядное для радиостанций Kirisun KBC-58Q 12В	шт	2
15	Батарея аккумуляторная для радиостанции Li-Ion 7.4В 2000мА.ч Kirisun KB-760B	шт	2
16	Аккумулятор для радиостанции Li-Ion 7.4В 2500А.ч Kirisun KB-75E	шт	2

Таблица 2. Требования к техническим, функциональным характеристикам

1. Требования к ретранслятору:
– Высота 1U встраивается в стандартную 19-дюймовую стойку;
– Электропитание от постоянного или переменного тока (может быть запитан как от переменного тока АС 220В, так и от постоянного DC 12/24в.
– Поддержка IP-подключения (возможность включения в IP-сеть для расширения покрытия, объединение цифровых и аналоговые ретрансляторов и комбинирование цифровых с аналоговыми);
– Частотный диапазон:136-174 МГц;
– Ширина канала: 12.5 КГц (Цифровой);
– Рабочее напряжение: 12/24в DC ±20%, 220 В AC;
– Рабочая температура -20℃~ +55℃;
– Режим работы цифровой/аналоговый;
– Стандарт DMR Tier II;
– Мощность Tx 40Вт;
– ЧМ модуляция 11KΦF3E@ 12.5КГц;16KΦF3E@ 25КГц ;
– Цифровая модуляция 4FSK
– Девиация частоты ±2.5 КГц;
– Уровень излучения передатчика в соседнем канале не более -60 дБн
– Отклонение АЧХ +1~-3dB;
 - Полная совместимость с НЕОН СДУ

2. Требования к радиостанции мобильной:
- работа радиостанции в цифровом, аналоговом режиме.
- Для использования в диспетчерской системе предусмотрена установка опционального модуля GPS-позиционирования;
- возможность выбора мощности передачи;
- встроенный приемник ГЛОНАСС/GPS для определения местоположения радиостанции;
- Полная совместимость с НЕОН СДУ
- Частотный диапазон 136-174 МГц.;
- Шаг сетки частот 12.5 КГц (Цифровой);
- Рабочее напряжение 12в DC ±20%;
- Рабочая температура -20℃~ +55℃;
- Избирательность по соседнему каналу 60dB@ 12.5КГц, 70dB@ 25КГц (TIA-603)
60dB@ 12.5КГц, 70dB@ 25КГц (ETSI);
- Избирательность по побочному каналу 70dB@ 12.5КГц/25КГц (TIA-603)
70dB@ 12.5КГц/25КГц (ETSI);
- Излучаемая мощность: Низкая: 5 Вт; Высокая: 20 Вт;
- Цифровая 4FSK модуляция
- Девиация частоты ±2.5 КГц@12.5 КГц;
- Цифровой вокодер AMBE+2™.

3. Требования к радиостанции портативной:
 - Частотный диапазон 136-174 МГц;
 - цифровая модуляция 4FSK
 - тип цифрового вокодера: AMBE +2;
 - Стандарт DMR Tier II
 - Для использования в диспетчерской системе предусмотрена установка опционального модуля GPS-позиционирования;
 - Полная совместимость с НЕОН СДУ
Поставляемое оборудование должно быть полностью совместимо с используемыми в АО «ДРСК» «ПЭС» системой диспетчеризации НЕОН, иметь программное обеспечение, включенное в реестр российского программного обеспечения.
 4. Требования к радиостанции портативной:
 - Частотный диапазон 136-174 МГц;
 - цифровая модуляция 4FSK
 - тип цифрового вокодера: AMBE +2;
 - Стандарт DMR Tier II
 - Для использования в диспетчерской системе предусмотрена установка опционального модуля GPS-позиционирования;

5. Требования к дуплексер
 - Рабочий диапазон частот 148-174 МГц
 - Потери (с подстройкой) не более, dB1,5
 - Разнос 1-2 или 2-4 или 4-7 МГц
 - Импеданс, Ом 50
 - Изоляция не хуже, dB 95
 - Изоляция типовая, dB 97
 - КСВ, не хуже 1,3
- Диапазон рабочих температур от -30 до +50
6. Дуплексер 148-174 МГц:
 - Потери (с подстройкой) не более, dB 1,2
 - Разнос TX/RX, МГц 4,5-6
 - Импеданс, Ом 50
 - Изоляция не хуже, dB 80
 - КСВ, не хуже 1,5
 - Проходная мощность, не более, Вт 150
 - Диапазон рабочих температур от -30 до +50
7. Антенна портативная:
 - Диапазон частот, МГц 162-174
 - Частотный диапазон VHF (136-174 МГц)
 - Встроенный GPS / ГЛОНАСС Есть
 - Тип антенного разъёма SMA-гнездо
8. Антенна направленная УКВ
 - Рабочий диапазон частот, МГц 148 – 173
 - КСВ, не хуже 1.5
 - Входное сопротивление, Ом 50
9. Антенна вертикальная
 - Рабочий диапазон частот, МГц 146...174
 - КСВ, не хуже 1,5
 - Входное сопротивление, Ом 50
 - Поляризация вертикальная
10. Система дистанционного контроля Неоком НЕОН
 - АРМ с установленным ПО НЕОН администратора/диспетчера
 - ПДА Диспетчера
 - Шлюз К-100 для передачи голоса и данных между оборудованием радиосети и
диспетчерским сервером по IP сетям с ПО НЕОН
 - ПО НЕОН